SOP ECG

CARE VISION 303i

- Sambungkan kabel power ke suplay listrik dan tekan tombol power

- Pasangkan Elektroda ke pasien, Setelah Elektroda dipasang, User bisa memilih mode yang digunakan.

- Ada 2 cara pemilihan Mode penggunaan 	:

Mode Otomatis				Mode Manual

- Tekan tombol                	 	   a) Tekan  Tombol

- Tunggu sampai sinyal ECG tampil	   b)Tunggu sampai sinyal ECG tampil

Di layar dan stabil			       di layar dan stabil.

- Tekan  tombol              untuk me-        c) Tekan tombol               untuk me-

Mulai pencatatan.			       Mulai pencatatan.

d) Tekan tombol               untuk                         menghentikan pencatatan.

- Setelah penggunaan, lepaskan semua elektroda dari pasien.

- Tekan dan tahan tombol               beberapa detik untuk mematikan alat.

- Lepaskan kabel power dari listrik.

- Bersihkan alat ECG 303i dan simpan di tempat yang bersih dan aman.

Catatan :

- Untuk penggunaan mode manual, untuk mendapatkan data pasien yang lama.